GRANÁT   vitrína cukrářská

| Název parametru | Jednotka měření | Druh a rozměry |
| --- | --- | --- |
|  |  | Řadové vitríny |
|  |  | Granát 125 | Granát 250 | Granát 375 |
| Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu + 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60 % | stupně Celsia, °С | + 4… + 12 |
| Hodnota „Nastavení“ | stupně Celsia, °С | + 4 |
| Délka (bez bočnic) | mm | 1250 | 2500 | 3750 |
| Délka (včetně bočnic) |  | 1380 | 2630 | 3880 |
| Šířka (bez bočnic) |  | 1090 | 1090 | 1090 |
| Výška (bez bočnic) |  | 1340 | 1340 | 1340 |
| Hloubka vykládání | mm | 760 |
| Hloubka vykládání doplňujících polic | mm | 500 / 400 / 300 |
| Výstavní plocha | m2 | 0,95 | 1,9 | 2,85 |
| Výstavní plocha doplňujících polic | m2 | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
| Hmotnost (bez bočnic a obalu) | kg | 204 | 385 | 567 |
| Chladivost (při teplotě varu mínus 10°С) | W | 410 | 820 | 1230 |
| Jmenovitý příkon | kW | 0,17 | 0,34 | 0,51 |
| Maximální příkon | kW | 0,17 | 0,34 | 0,51 |
| Jmenovité napětí Frekvence Počet fází | V Hz n fází | 220 50 1 |
| Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254 | kód | IP 20 |
| Chladivo | typ | R404A |