KVARTS vitrína přístěnná gastronomická

| Název parametru | Jednotka měření | Druh a rozměry |
| --- | --- | --- |
|  |  | Řadové vitríny | Čelní vitríny | Rohové vitríny |
|  |  | Kvarts 205 G | Kvarts 250 G | Kvarts 375 G | Kvarts TR 205 G | Kvarts OU 90 G | Kvarts ZU 90 G |
| Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu + 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60 % | stupně Celsia, °С | 0… + 7 |
| Hodnota „Nastavení“ | stupně Celsia, °С | + 2 |
| Délka (bez bočnic) | mm | 2050 | 2500 | 3750 | 2050 | 1885 | 2583 |
| Délka (včetně bočnic) |  | 2110 | 2610 | 3860 | 2110 | - | - |
| Šířka (bez bočnic) |  | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1150 | 1330 |
| Výška (bez bočnic) |  | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Hloubka vykládání | mm | 765 |
| Hloubka vykládání doplňujících polic | mm | 600 / 500 |
| Výstavní plocha | m2 | 9,13 | 10,75 | 15,25 | 9,13 | 3,72 | 7,92 |
| Úložný prostor ( užitný objem ) | dm3 | 2153 | 2625 | 3938 | 2153 | 1094 | 2330 |
| Hmotnost (bez bočnic a obalu) | kg | 240 | 270 | 400 | 240 | 150 | 200 |
| Chladivost (při teplotě varu mínus 10°С) | W | 2700 | 3300 | 5000 | 2700 | 1200 | 1500 |
| Jmenovitý příkon základní / s elektroodtáváním | kW | 0,11 / 0,36 | 0,15 / 0,38 | 0,19 / 0,56 | 0,11 / 0,36 | 0,05 / 0,13 | 0,05 / 0,11 |
| Maximální příkon základní / s elektroodtáváním | kW | 0,38 / 0,63 | 0,4 / 0,65 | 0,55 / 0,93 | 0,38 / 0,63 | 0,19 / 0,26 | 0,24 / 0,26 |
| Jmenovité napětí Frekvence Počet fází | V Hz n fází | 220 50 1 |
| Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254 | kód | IP 20 |
| Chladivo | typ | R404A |