SAPFÍR  	Tabulka základních charakteristik mrazící vany

| Název parametru | Jednotka měření | Druh a rozměry |
| --- | --- | --- |
|  |  | Řadové vitríny | Čelní vitríny |
|  |  |  | Obdélníkové | Zaoblené |
|  |  | Safír 250 | Safír 375 | Safír TP | Safír TZ |
| Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu + 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60 % | stupně Celsia, °С | -22… -18 |
| Hodnota „Nastavení“ | stupně Celsia, °С | -18 |
| Délka (bez bočnic) | mm | 2500 | 3750 | 2080 | 2080 |
| Délka (včetně bočnic) |  | 2680 | 3930 | - | - |
| Šířka (bez bočnic) |  | 1110 | 1110 | 1050 | 1110 |
| Výška (bez bočnic) |  | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Hloubka vykládání | mm | 813 |
| Výška zboží | mm | 435 |
| Výstavní plocha | m2 | 2,03 | 3,05 | 1,6 | 1,4 |
| Úložný prostor ( užitný objem ) | dm3 | 885 | 1326 | 680 | 600 |
| Hmotnost (bez bočnic a obalu) | kg | 304 | 456 | 240 | 210 |
| Chladivost (při teplotě varu mínus 10°С) | W | 800 | 1200 | 800 | 750 |
| Jmenovitý příkon základní / se superstrukturou | kW | 4,46 / 0,59 | 0,62 / 0,81 | 0,39 | 0,39 |
| Maximální příkon základní / se superstrukturou | kW | 3,2 / 3,32 | 4,38 / 4,56 | 1,98 | 1,99 |
| Jmenovité napětí Frekvence Počet fází | V Hz n fází | 380 / 220 50 3 |
| Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254 | kód | IP 20 |
| Chladivo | typ | R404A |