ONIKS vitrína přístěnná gastronomická a ovocná

| Název parametru | Jednotka měření | Druh a rozměry |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gastronomické vitríny | Ovocné vitríny |
|  |  | Onix 205 | Onix 250 | Onix 375 | Onix 205 F | Onix 250 F | Onix 375 F |
| Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu + 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60 % | stupně Celsia, °С | 0…+7 ( gastronomická ) 0… +10 ( ovocná ) |
| Hodnota „Nastavení“ | stupně Celsia, °С | + 2 |
| Délka (bez bočnic) | mm | 2050 | 2500 | 3750 | 2050 | 2500 | 3750 |
| Délka (včetně bočnic) |  | 2110 | 2610 | 3860 | 2110 | 2610 | 3860 |
| Šířka (bez bočnic) |  | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Výška (bez bočnic) |  | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Hloubka vykládání | mm | 700 |
| Hloubka vykládání doplňujících polic | mm | 500 |
| Výstavní plocha | m2 | 7,9 | 9,25 | 13,88 | 5,85 | 7,65 | 10,12 |
| Úložný prostor ( užitný objem ) | dm3 | 1794 | 2188 | 3281 | 1360 | 1660 | 2480 |
| Hmotnost (bez bočnic a obalu) | kg | 240 | 270 | 400 | 240 | 150 | 200 |
| Chladivost (při teplotě varu -10°С) | W | 3000 | 3600 | 5400 | 3000 | 3600 | 5400 |
| Jmenovitý příkon základní / s elektroodtáváním | kW | 0,16 / 0,29 | 0,21 / 0,34 | 0,31 / 0,5 | 0,16 / 0,29 | 0,21 /0,34 | 0,31 / 0,5 |
| Maximální příkon základní / s elektroodtáváním | kW | 0,43 / 0,56 | 0,49 / 0,62 | 0,68 / 0,87 | 0,43 / 0,56 | 0,49 / 0,62 | 0,68 / 0,87 |
| Jmenovité napětí Frekvence Počet fází | V Hz n fází | 220 50 1 |
| Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254 | kód | IP 20 |
| Chladivo | typ | R404A |