IZUMRUD   vitrína chladící

| Název parametru | Jednotka měření | Druh a rozměry |
| --- | --- | --- |
|  |  | Řadové vitríny | Čelní vitríny |
|  |  | Izumrud 125 | Izumrud 250 | Izumrud 375 | Izumrud TK |
| Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu + 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60 % | °С | 0… + 7 |
| Hodnota „Nastavení“ | °С | + 2 |
| Délka (bez bočnic) | mm | 1250 | 2500 | 2500 | 3750 |
| Délka (včetně bočnic) |  | 1340 | 2590 | 2590 | 3840 |
| Šířka (bez bočnic) |  | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| Výška (bez bočnic) |  | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Hloubka vykládání | mm | 780 |
| Hloubka vykládání doplňujících polic | mm | 500 / 400 |
| Výstavní plocha | m2 | 2,1 | 4,2 | 6,3 | 2,46 |
| Hmotnost (bez bočnic a obalu) | kg | 160 | 230 | 310 | 445 |
| Chladivost (při teplotě varu mínus 10°С) | W | 1200 | 2400 | 3600 | 1000 |
| Jmenovitý příkon základní / s elektroodtáváním | kW | 0,07 / 0,11 | 0,12 / 0,2 | 0,18 / 0,3 | 0,04 / 0,09 |
| Maximální příkon základní / s elektroodtáváním | kW | 0,25 / 0,29 | 0,39 / 0,48 | 0,55 / 0,67 | 0,23 / 0,28 |
| Jmenovité napětí Frekvence Počet fází | V Hz n fází | 220 50 1 |
| Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254 | kód | IP 20 |
| Chladivo | typ | R404A |