# AGÁT  Vitríny kryté

| Název parametru | Jednotka měření | Druh a rozměry |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vitríny do řady | Rohové vitríny |
|  |  | Agát 125 Z | Agát 187 Z | Agát 250 Z | Agát 375 Z | Agát OU 45 | Agát OU 90 | Agát ZU 45 | Agát ZU 90 |
| Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu plus 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60% | stupně Celsia, °С | 0… + 7 (obslužné) - 2… + 6 (rybí) - 6… + 6 („preservy“) |
| Hodnota „Nastavení“ | stupně Celsia, °С | + 2 |
| Délka (bez bočnic) | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 990 | 1830 | 1470 | 2720 |
| Délka (včetně bočnic) |  | 1340 | 1965 | 2590 | 3840 | - | - | - | - |
| Šířka (bez bočnic) |  | 1210 | 1210 | 1210 | 210 | 1215 | 1235 | 1265 | 1420 |
| Výška (bez bočnic) |  | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Hloubka vykládání | mm | 900 |
| Výstavní plocha | m2 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 3,38 | 0,48 | 0,97 | 0,93 | 1,83 |
| Úložný prostor | dm3 | 250 | 375 | 500 | 750 | 98 | 196 | 185 | 370 |
| Hmotnost (bez bočnic a obalu) | kg | 146 | 187 | 240 | 340 | 60 | 150 | 120 | 240 |
| Chladivost (při bodu varu mínus 10°С) | W | 330 | 490 | 660 | 1000 | nechlaz. | 500 | 220 | 400 |
| Jmenovitý příkon základní / včetně el.odtávání | kW | 0,05 / 0,07 | 0,07 /0,085 | 0,1 / 0,12 | 0,15/ 0,18 | 0,01 / - | 0,033 /0,045 | 0,033 /0,05 | 0,07 /0,1 |
| Maximální příkon základní / včetně el.odtávání | kW | 0,05 / 0,25 | 0,07 /0,27 | 0,1 / 0,4 | 0,15 / 0,55 | 0,01 / - | 0,033 /0,185 | 0,033 /0,235 | 0,07 / 0,47 |
| Elektrické napájení: Jmenovité napětí Frekvence Počet fází | V Hz n fází | 220 50 1 |
| Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254 | kód | IP 20 |
| Chladivo | typ | R404A |