AGÁT  Vitríny cukrářské

| Název parametru | Jednotka měření | Druh a rozměry |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vitríny do řady | Rohové vitríny |
|  |  | Agát 125 К | Agát 250 К | Agát 375 К | Agát ОU 45 | Agát ОU 90 | Agát ZU 45 | Agát ZU 90 |
| Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu plus 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60% | stupně Celsia, °С | + 4… + 12 |
| Hodnota „Nastavení“ | stupně Celsia, °С | + 4 |
| Délka (bez bočnic) | mm | 1250 | 2500 | 3750 | 990 | 1830 | 1470 | 2720 |
| Délka (včetně bočnic) |  | 1340 | 2590 | 3840 | - | - | - | - |
| Šířka (bez bočnic) |  | 1210 | 1210 | 1210 | 1215 | 1235 | 1265 | 1420 |
| Výška (bez bočnic) |  | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Hloubka vykládání dolní police | mm | 900 |
| Hloubka vykládání přídatných polic | mm | 200 / 200 |
| Výstavní plocha dolní police | m2 | 1,13 | 2,25 | 3,38 | 0,48 | 0,97 | 0,93 | 1,83 |
| Výstavní plocha přídatných polic | m2 | 1,55 | 1,1 | 1,65 | - | - | - | - |
| Hmotnost (bez bočnic a obalu) | kg | 146 | 240 | 340 | 60 | 150 | 120 | 240 |
| Chladivost (při bodu varu mínus 10°С) | W | 330 | 660 | 1000 | nechlaz. | 500 | 220 | 400 |
| Jmenovitý příkon | kW | 0,012 | 0,024 | 0,36 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,15 |
| Maximální příkon | kW | 0,012 | 0,024 | 0,36 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,15 |
| Elektrické napájení: Jmenovité napětí Frekvence Počet fází | V Hz n fází | 220 50 1 |
| Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254 | kód | IP 20 |
| Chladivo | typ | R404A |